Дисциплина:

«Электрооборудование станков с программным управлением»

Контрольная работа № 1

Задание № 1.

Металлорежущий станок должен иметь наименьшую частоту вращения n1= 20 об/мин. Наибольшая частота вращения  ns = номинальной частоте вращения заданного двигателя.

Станок приводит во вращение двигатель М1. Данные для расчета для каждого варианта приведены в таблице 1.

Определить число Z ступеней механического регулирования коробки скоростей. Определить пусковой момент двигателя. Выбрать аппараты защиты двигателя. Для двигателя постоянного тока определить число контактов К реостата. Определить энергию для торможения противовключением при наибольшей частоте вращения двигателя.

Значение α принять равным 2.

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Таблица 1.

| № Варианта. | Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Напряжение , В | У | Тип аппарата защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2

По условию задания № 1 определить время пуска привода (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax). Определить время торможения противовключением двигателя (ώ2 = 0; ώ1 = ώmax). Во время торможения двигатель от рабочей машины не отключается. Определить время торможения при отключении двигателя от сети за счет действия момента сопротивления рабочей машины. Принять момент сопротивления рабочей машины Мс = 0,7Мн. Определить время разгона двигателя, если он запускается без нагрузки и с нагрузкой при моменте сопротивления Мс1 = 0,2Мн,  (ώ1 = 0; ώ2 = ώmax).

Недостающими данными задаться самостоятельно.

Задание 3

По условиям задания 1 и задания 2 составить реверсивную схему управления двигателем (контакторное управление и управление на логических элементах). Выбрать тип контакторов и тип теплового реле. Определить КПД станка, если принять ∆Р1 = 0,1Рр, где Рр – значение мощности резания.

Задание 4

В соответствии с таблицей 2 своего варианта описать устройство, принцип действия и схему включения электрооборудования. Привести область применения.

Таблица 2

| № варианта | Наименование электрооборудования |
| --- | --- |
| 00,10,20,30,40, 50,60,70,80,90 | Преобразователи частоты электромашинные |
| 01,11,21,31,41, 51,61,71,81,91 | Электромашинные усилители |
| 02,12,22,32,42, 52,62,72,82,92 | Вентильный двигатель |
| 03,13,23,33,43, 53,63,73,83,93 | Электромагнитные муфты |
| 04,14,24,34,44, 54,64,74,84,94 | Сельсины |
| 05,15,25,35,45, 55,65,75,85,95 | Шаговые двигатели |
| 06,16,26,36,46, 56,66,76,86,96 | Тахогенераторы постоянного тока |
| 07,17,27,37,47, 57,67,77,87,97 | Асинхронные тахогенераторы |
| 08,18,28,38,48, 58,68,78,88,98 | Фазовращатели |
| 09,19,29,39,49, 59,69,79,89,99 | Датчики угла индукционные |

Литература:

- Игнатов В.А. и др. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов.  – М.: Высшая школа, 1991.

- Харизоментов И.В. Электрооборудование станков и автоматических линий. – М.: Машиностроение, 1997.

- Рубцов А.А. Механизация и автоматизация производства. – М,: Машиностроение, 1998.

- Марголит Р.Б. Наладка станков с программным управлением. - М.: Машиностроение, 1993.