3 Регулирование отпуска теплоты

После определения расчетного теплопотребления приступаем к построению графиков часовых расходов теплоты на отопление и вентиляцию в зависимости от температуры наружного воздуха и горячее водоснабжение. По оси абсцисс откладывают температуру наружного воздуха от tн=8оС до tо, по оси ординат - часовые расходы теплоты. Поскольку часовые расходы теплоты на отопление и вентиляцию представляют собой линейные зависимости от температуры наружного воздуха, то графики Qo=f (tн), Qv=f (tн) строят по двум точкам:

- При to , Qo=Qo max, Qv=Qv max

- При tн=8 0С

Расходы теплоты на отопление и вентиляцию определяем по формулам:

|  | (7) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (8) |  |
| где | ti=18 0С- средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий; |
|  | to- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, 0С |

Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение - круглогодовая, в течение отопительного периода условно принимается постоянной, не зависящей от температуры наружного воздуха, поэтому график часового расхода теплоты на горячее водоснабжение – прямая, параллельная оси абсцисс.

Суммарный график часовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение строим путём сложения соответствующих ординат при tн=8 0С, to .

Средний тепловой поток, кВт, на горячее водоснабжение в летний период:

|  | (9) |  |
| --- | --- | --- |
| где | 55 – температура горячей воды в системе горячего водоснабжения, 0С; |
|  | tх.з. - температура холодной воды в отопительный период, tх.з.=50С; |
|  | tх.л. - температура холодной воды в летний период, tх.л. =15 0С; |
|  | - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода горячей воды летом по сравнению с зимним периодом, для жилищно-коммунального сектора =0,8; |
|  | 8400- количество часов работы системы горячего водоснабжения в году. |

График годового расхода теплоты по продолжительности стояния температур наружного воздуха строится на основании графика суммарных часовых расходов теплоты и состоит из двух частей: первой - графика зависимости суммарных часовых расходов теплоты от температуры наружного воздуха и левой – годового графика расхода теплоты. На последнем по оси ординат откладывается расход теплоты, по оси абсцисс – число часов стояния температур наружного воздуха, которое за отопительный период для заданного города определяем по продолжительности стояния температур наружного воздуха. Продолжительность отопительного периода n0=186 сут или 4464 ч. Рассчитываем все данные для построения графика.

;

;

.

Рисунок 1- График часового и годового расходов теплоты

Таблица 3- Температура сетевой воды в подающем и обратном теплопроводах

| τ,ºС | Температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -22 |
| τ1,0 | 53,78 | 63,18 | 78,39 | 93,20 | 107,72 | 121,99 | 136,08 | 150 |
| τ2,0 | 35,17 | 38,99 | 44,90 | 50,41 | 55,62 | 60,60 | 65,38 | 70 |

Так как по тепловым сетям одновременно подаётся теплота на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, для удовлетворения тепловой нагрузки горячего водоснабжения нужно внести коррективы в отопительный график температур. Температура нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя горячего водоснабжения в закрытых системах в подающей магистрали принимается равной 70 0С. Для этого отопительный график срезается на уровне 700С, полученный график температур воды в тепловой сети называется отопительно-бытовым.

Температура наружного воздуха, соответствующая точке излома графика, обозначается tн′. Точка излома графика делит его на две части с различными режимами регулирования: в диапазоне температур наружного воздуха от tн′ до t0 осуществляется центральное качественное регулирование отпуска теплоты; в диапазоне от +8 0С до tн′ - местное регулирование.

Рисунок 2- График температуры воды на подающем и обратном магистралях при ЦКР по отопительно-бытовой нагрузке

2.8 Контроль качества

Таблица 2.7- Карта контроля технологических процессов

| Объект контроля (технолог-гический процесс) | Контролируемый параметр | Место контро-ля (отбора проб) | Периодичность контро-ля | Исполнитель контроля или проведения испытаний | Метод контроля, обозначение ТНПА | Средства измерений, испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номи-нальное значение | Предельное откло-нение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Входной контроль |
| Трубы, фасонные детали, тепловые камеры, арматура | Целостность | - | - | Строительная площадка | Единовременно | прораб | Визуальный осмотр | - |
|  | Маркировка | - | - |  |  | мастер | Визуальный осмотр | - |
|  | Соответствие диаметров, толщины стенки и размеров | - | ±5 |  |  | мастер | Измерительный, визуальный осмотр | Штанген-циркуль, рулетка металлическая |
| Электро-ды | Целостность | - | - |  |  | прораб | Визуальный | - |
| Операционный контроль |
| Монтаж трубопроводов, тепловых камер, арматуры | Отклонение от заданного уклона трубо-проводов | - | ±2 мм | Строительная площадка | Единовременно | прораб | Измерительный | Рулетка металлическая тахеометр |
|  | Внешний вид сварных соединений | - | - |  |  | прораб | Визуальный осмотр | Рулетка металлическая уровень |
|  | Смещение кромок после сварки | - | ±3 см |  |  | прораб | Визуальный осмотр, измерительный осмотр | Штанген-циркуль |

| Продолжение таблицы 2.7 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приёмочный контроль |
| Тепловые сети | Значение температуры на поверхности изоляции | - | До ±2oC | Строительная площадка | Еиновременно | прораб | Измерительный осмотр | Термометр |
|  | Герметичность | - | ±1,5% |  |  | прораб | Гидравлическое испытание | Насос, манометр |
|  | Работа арматуры | - | - |  |  | прораб | Визуальный осмотр | - |
|  | Температура воды в подаю-щем трубо-проводе |  | ±2 oC |  |  | прораб | Измерительный осмотр | Термометр |