Задания домашней контрольной работы по дисциплине:

Системы автоматизированного управления электроприводами.

Задание №1

- Для двигателя постоянного тока требуется составить автоматическую схему управления, описать ее работу, пояснить назначение применяемых аппаратов защиты. Предусмотреть защиты – при коротком замыкании, перегрузках, обрыве поля и нулевую. Пояснить выбор аппарата защиты.

| Номер варианта (две последние цифры шифра) | Тип возбуждения двигателя постоянного тока | Способ пуска двигателя (число ступеней пуска) | Способ торможения двигателя | Схема управления двигателем | Управление | Защиты | Номинальное напряжение двигателя, В | Номинальное напряжение схемы управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 02 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 03 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 04 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 05 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 06 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 07 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 08 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 09 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 10 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 11 | Параллельное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 12 | Последовательное | В функции времени ( 1 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 13 | Параллельное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 14 | Последовательное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 15 | Параллельное | В функции времени ( 2 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 16 | Последовательное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 17 | Параллельное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 18 | Последовательное | В функции времени ( 3 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 19 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 20 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 21 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 22 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 23 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 24 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 25 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 26 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 27 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 28 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 29 | Параллельное | В функции тока ( 1 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 30 | Последовательное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 31 | Параллельное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 32 | Последовательное | В функции тока ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 33 | Параллельное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 34 | Последовательное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 35 | Параллельное | В функции тока ( 3 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 36 | Последовательное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 37 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 38 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 39 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 40 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 41 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 42 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 43 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 44 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 45 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 46 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 47 | Параллельное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 48 | Последовательное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 49 | Параллельное | В функции ЭДС ( 2 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 50 | Последовательное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 51 | Параллельное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 52 | Последовательное | В функции ЭДС ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 53 | Параллельное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 54 | Последовательное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 55 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 56 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 57 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 58 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 59 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 60 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 61 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 62 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 63 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 64 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 65 | Параллельное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 66 | Последовательное | В функции времени ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 67 | Параллельное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 68 | Последовательное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 69 | Параллельное | В функции времени ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 70 | Последовательное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 71 | Параллельное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 72 | Последовательное | В функции времени ( 3 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 73 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 74 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 75 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 76 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 77 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 78 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 79 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 80 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 81 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 82 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 83 | Параллельное | В функции тока ( 1 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 84 | Последовательное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 85 | Параллельное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 86 | Последовательное | В функции тока ( 2 ) | Противовклю-чением | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 87 | Параллельное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 88 | Последовательное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 89 | Параллельное | В функции тока ( 3 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 90 | Последовательное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 91 | Параллельное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 440 | 110 |
| 92 | Последовательное | В функции тока ( 1 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 220 | 110 |
| 93 | Параллельное | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 94 | Последовательное | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |
| 95 | Параллельное | В функции тока ( 2 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 110 |
| 96 | Последовательное | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 440 | 110 |
| 97 | Параллельное | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 110 | 110 |
| 98 | Последовательное | В функции тока ( 3 ) | Противовклю-чением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохрани-телем | 440 | 220 |
| 99 | Параллельное | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командо-аппаратом | Автоматом | 220 | 110 |
| 00 | Последовательное | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 | 220 |

Задание №2

- Для асинхронного двигателя с фазным ротором  требуется составить автоматическую схему управления, описать ее работу, пояснить назначение применяемых аппаратов защиты. Предусмотреть защиты – при коротком замыкании, перегрузках и нулевую. Пояснить выбор аппарата защиты. Номинальное напряжение двигателя 380 вольт.

| Номер варианта (две последние цифры шифра) | Способ пуска двигателя (число ступеней пуска) | Способ торможения двигателя | Схема управления двигателем | Управление | Защиты | Номинальное напряжение схемы управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | В функции времени ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 02 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 03 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 04 | В функции времени ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 380 |
| 05 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 06 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 07 | В функции времени ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 08 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 09 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 10 | В функции времени ( 1 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 11 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 12 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 13 | В функции времени ( 2 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 14 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 15 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 16 | В функции времени ( 3 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 17 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 18 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 19 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 20 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 21 | В функции тока ( 2 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 22 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 23 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 24 | В функции тока ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 25 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 26 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 27 | В функции тока ( 1 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 28 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 29 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 30 | В функции тока ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 31 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 32 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 33 | В функции тока ( 3 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 34 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 35 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 36 | В функции тока ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 37 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 38 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 39 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 40 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 41 | В функции ЭДС ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 42 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 43 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 44 | В функции ЭДС ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 45 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 46 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 47 | В функции ЭДС ( 2 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 48 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 49 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 50 | В функции ЭДС ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 51 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 52 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 53 | В функции ЭДС ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 54 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 55 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 56 | В функции ЭДС ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 57 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 58 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 59 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 60 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 61 | В функции времени ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 62 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 63 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 64 | В функции времени ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 65 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 66 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 67 | В функции времени ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 68 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 69 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 70 | В функции времени ( 3 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 71 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 72 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 73 | В функции времени ( 1 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 74 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 75 | В функции тока ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 76 | В функции времени ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 77 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Нереверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 78 | В функции тока ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 79 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 80 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 81 | В функции тока ( 1 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 82 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 83 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 84 | В функции тока ( 2 ) | Противовключением | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 85 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 86 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 87 | В функции тока ( 3 ) | Противовключением | Нереверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 88 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 89 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 90 | В функции тока ( 1 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 91 | В функции времени ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Предохранителем | 110 |
| 92 | В функции ЭДС ( 2 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 93 | В функции тока ( 2 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 94 | В функции времени ( 2 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 95 | В функции ЭДС ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 110 |
| 96 | В функции тока ( 3 ) | Противовключением | Нереверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 220 |
| 97 | В функции времени ( 3 ) | Динамическое | Реверсивная | Командоаппаратом | Автоматом | 110 |
| 98 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Нереверсивная | Кнопочное | Автоматом | 220 |
| 99 | В функции ЭДС ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Автоматом | 110 |
| 00 | В функции тока ( 1 ) | Динамическое | Реверсивная | Кнопочное | Предохранителем | 380 |

Задние № 3

| Номер варианта (последняя цифра шифра) | Условие задания |
| --- | --- |
| 0 | Приведите классификацию элементов автоматизированного электропривода. |
| 1 | Приведите назначение, классификацию и основные характеристики регуляторов. |
| 2 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков координат автоматизированного электропривода. |
| 3 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков тока автоматизированного электропривода. |
| 4 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков напряжения автоматизированного электропривода. |
| 5 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков ЭДС автоматизированного электропривода. |
| 6 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков скорости автоматизированного электропривода. |
| 7 | Приведите назначение и основные характеристики датчиков положения автоматизированного электропривода. |
| 8 | Приведите назначение и основные характеристики задающих элементов автоматизированного электропривода. |
| 9 | Приведите назначение и основные характеристики сельсинов. |

Задние № 4

| Номер варианта (последняя цифра шифра) | Условие задания |
| --- | --- |
| 0 | Приведите и опишите основные схемы нереверсивных вентильных электроприводов. |
| 1 | Опишите статические характеристики вентильного электропривода в режиме непрерывного тока. |
| 2 | Опишите статические характеристики вентильного электропривода в режиме прерывистого тока. |
| 3 | Опишите вентильный электропривод с совместным управлением. |
| 4 | Опишите вентильный электропривод с раздельным управлением. |
| 5 | Опишите вентильный электропривод с реверсом по цепи якоря. |
| 6 | Опишите вентильный электропривод с реверсивным выпрямителем в цепи возбуждения. |
| 7 | Опишите систему с двухзонным регулированием скорости |
| 8 | Опишите систему «импульсный преобразователь – двигатель постоянного тока». |
| 9 | Опишите структуру, принцип построения и замкнутых систем управления электроприводами. |

Список используемой литературы:

- Системы автоматизированного управления электроприводами. Под об. Редакцией Ю.Н. Петренко. Минск.- ООО «НОВОЕ ЗНАНИЕ» 2004., 384 с.

- В.М. Васин. Электрический привод. Москва «Высшая школа» 1984.

- Справочник по проектированию электропривода. Силовых и осветительных установок. Под об. редакцией Я.М. Большака, В.И. Круповича, М.Л. Самовера. М. «Энергия» 1974.

- В.В. Москаленко. Автоматизированный  электропривод.

М., Высшая школа, 1991 г.

- А.А. Глебович, Л.П. Шичков. Электрические машины и основы электропривода. Москва, Агропромиздат, 1989 г.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждения образования «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

Технологический колледж

##### Системы автоматизированного управления электроприводами

Методические указания и контрольные задания для учащихся заочного отделения

по специальности 2-360331 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

#### Разработал преподаватель:   А.И. Сидоревич

Рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

Протокол №___8__ от ___05.03_______ 2009г.

Председатель цикловой комиссии:	____________	А.И. Сидоревич

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ».

Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля за самостоятельной работой учащихся заочной формы обучения и координации их работы над учебным материалом в межсессионный период. Выполнение контрольной работы развивает мышление, формирует навыки письменного изложения, учит творческому исследовательскому подходу к конкретному учебному материалу. Одновременно контрольная работа является важным средством самоконтроля учащегося заочной формы обучения и способствует активной подготовке к экзамену.

Общие  указания.

1. Задания для контрольной работы по дисциплине «Системы автоматизированного управления электроприводами» составлены в 100 вариантах. Свой вариант домашней контрольной работы учащийся выбирает по

2-м последним цифрам шифра. Например, если шифр учащегося- 137, то его вариант-37.

2. Домашняя контрольная работа выполняется в обычной школьной тетради объемом 12 - 16 листов ( в клетку). При выполнении контрольной на компьютере должны быть соблюдены следующие требования:

- объем работы   - 6-10 страниц формата А4,

- шрифт- 14,  Times New Roman,

- межстрочный интервал – одинарный,

- параметры страницы (поля) – 2 см( верхнее), 2см ( нижнее), 3см (левое ) , 1см ( правое) .

3. Текст работы должен быть написан только синим или фиолетовым стержнем, четким почерком и без помарок.

4. На каждой странице необходимо оставлять поля шириной 2,5-3 см для заметок преподавателя, рецензирующего контрольную работу. Писать следует через строчку.

5. Каждый ответ на вопрос следует начинать с новой страницы. В конце каждого ответа на вопрос необходимо оставлять место для внесения замечаний преподавателя по содержанию ответа.

6. Четко указать номер вопроса и написать его формулировку (в точном соответствии с формулировкой в задании на контрольную работу, а не произвольно).

7. По тексту работы ( в конце абзаца или строки) должны содержаться ссылки на литературные источники. Ссылка оформляется следующим образом:

[1 с. 275],

где 1- номер источника в списке литературы, с. 275- номер страницы в данном источнике, из которого использован материал.

В конце контрольной работы обязательно должен быть список использованной литературы. При составлении библиографического списка следует соблюдать общепринятый порядок: сначала указывают нормативные документы, затем - остальную литературу в алфавитном порядке фамилий авторов. Примеры описания используемых в работе источников приведены в конце методических рекомендаций.

Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная работа высылается учащимся заочной формы обучения в учреждение, обеспечивающее получение среднего специального образования на рецензирование, в сроки, установленные учебным графиком, который утверждается директором учебного заведения.

Проверка и рецензирование домашней контрольной работы осуществляется преподавателем в течении 7 дней со дня ее поступления на заочное отделение колледжа. По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется «зачтено» или «не зачтено». Отметка «не зачтено» выставляется, если:

- домашняя контрольная работа выполнена не в полном объеме, т.е. освещены не все вопросы варианта учащегося,

- вопросы раскрыты поверхностно, не сделаны выводы,

- имеются грубые ошибки в освещении теоретических вопросов,

- не верно решены задачи (не правильная методика решения, либо неправильные расчеты).

- использован лишь один литературный источник для освещения всех вопросов контрольной работы,

- не выдержан  объем работы (менее 50% от требуемого объема),

- отдельные вопросы контрольной работы не соответствуют варианту,.

Незачтенная контрольная работа возвращается учащемуся на доработку. Работу над ошибками следует выполнять в той же тетради, вставив при необходимости дополнительные листы. В работе над ошибками  ответы необходимо исправить точно в соответствии с замечаниями преподавателя, перечисленными в рецензии.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, либо не соответствующая варианту учащегося, возвращается без проверки с указанием причин.

Работа, выполненная после установленного учебным графиком срока ее сдачи, принимается на проверку только с разрешения директора колледжа. В период лабораторно - экзаменационной сессии по такой работе может быть проведено устное собеседование (зачет).

Рекомендации по выполнению

домашней контрольной работы.

При выполнении теоретической части:

Подготовка к выполнению контрольной работы начинается с вдумчивого изучения программного материала дисциплины «Системы автоматизированного управления электроприводами».

Прежде всего следует внимательно прочитать  соответствующий раздел программы дисциплины «Системы автоматизированного управления электроприводами», вопросы для самопроверки и перечень источников. Перечень источников включает основную  и дополнительную литературу. Дополнительная литература рекомендуется для более глубокого и всестороннего изучения программного материала дисциплины. Дополнительной литературой следует пользоваться в тех случаях, когда в основной литературе вопрос освещен недостаточно полно.

В процессе выполнения домашней контрольной работы учащийся- заочник обязан не только тщательно изучить рекомендованную литературу, но и проанализировать изученный материал: сравнить факты, выявить причинно- следственные связи и закономерности. Содержание ответов должно включать не только теоретический материал, но и примеры из отечественной и зарубежной практики маркетинговой деятельности .

Все приведенные поясняющие рисунки и схемы должны быть подписаны и выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов. При использовании для объяснения устройства и принципа работы оборудования сложных рисунков, чертежей и электрических схем допускается вклеивать в текс контрольной работы их ксерокопии.

Целесообразно выполнять контрольную работу сначала в черновом варианте, а затем - в «чистовом». Для более глубокого и последовательного освещения вопроса контрольной работы рекомендуется составлять план ответа. Например, для ответа на вопрос № 10 задания № 2: Опишите и поясните эскизами и схемами термический токоприемник согласно таблице своего варианта. Наименование токоприемника: «Камерная электрическая печь сопротивления».

Может быть следующий план:

1) общие принципы составления схем;

2) специальное электрооборудование;

3) элементы автоматики, регулирования параметров процесса (температуры, мощности), контроля и сигнализации;

4) указать типы автоматизированных приводов, применяемых в промышленности.

При выполнении расчетной части:

Приводимые расчетные формулы должны содержать полную расшифровку символов, входящих в их состав. В конце расчетов обязательно приводятся единицы измерений согласно ГОСТа. Свои решения необходимо пояснять графиками, диаграммами и электрическими схемами.

Вариант № ________ дисциплина: СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ.

Задание №1

Для двигателя постоянного тока требуется составить автоматическую схему управления, описать ее работу, пояснить назначение применяемых аппаратов защиты. Предусмотреть защиты – при коротком замыкании, перегрузках, обрыве поля и нулевую. Пояснить выбор аппарата защиты.

| Номер варианта (две последние цифры шифра) | Тип возбуждения двигателя постоянного тока | Способ пуска двигателя (число ступеней пуска) | Способ торможения двигателя | Схема управления двигателем | Управление | Защиты | Номинальное напряжение двигателя, В | Номинальное напряжение схемы управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №2

Для асинхронного двигателя с фазным ротором  требуется составить автоматическую схему управления, описать ее работу, пояснить назначение применяемых аппаратов защиты. Предусмотреть защиты – при коротком замыкании, перегрузках и нулевую. Пояснить выбор аппарата защиты. Номинальное напряжение двигателя 380 вольт.

| Номер варианта (две последние цифры шифра) | Способ пуска двигателя (число ступеней пуска) | Способ торможения двигателя | Схема управления двигателем | Управление | Защиты | Номинальное напряжение схемы управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задние № 3

| Номер варианта (последняя цифра шифра) | Условие задания |
| --- | --- |

Задние № 4

| Номер варианта (последняя цифра шифра) | Условие задания |
| --- | --- |